ЗМІСТ

Вступ .......................................................................................................................... 4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення розрахунково-графічних завдань..........................................................................................................................6

2 Перелік завдань........................................................................................................7

Завдання 1 .........................................................................................................7

Завдання 2 .......................................................................................................11

Завдання 3 .......................................................................................................17

Завдання 4 .......................................................................................................24

Список літератури.......................................................................................... 28

Завдання 1

Одержати мінімальну форму чотиримісної логічної функції, заданої табл. 1

# Завдання 4

Одержати мінімальну форму і побудувати функціональну схему для реалізації чотиримісної логічної функції, заданої у табл. 4 для двох випадків:

а) для побудови принципових схем можна використовувати всі елементи серії К155;

б) для побудови принципових схем можна використовувати тільки двовходові елементи І-НІ К155ЛА3.

Таблиця 4

| Номер варіанта | Номер конституенти |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Ø | 0 | 0 | Ø | Ø | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ø | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ø | Ø | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ø | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ø | 0 |
| 4 | Ø | 1 | 0 | 1 | Ø | 0 | 1 | 1 | Ø | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ø | Ø | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ø | 0 | 1 | 1 | 1 | Ø | 0 | 0 | 1 | Ø | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ø |
| 7 | 1 | 1 | Ø | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ø | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | Ø | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ø | Ø | 0 |
| 9 | 1 | Ø | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ø |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ø | Ø | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ø | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ø | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ø | Ø |
| 14 | Ø | Ø | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ø | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | Ø | Ø | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ø | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ø |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ø | Ø | 0 |
| 20 | Ø | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ø | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ø |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ø | Ø | 0 | 0 | Ø | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ø | 0 | 1 | 1 | Ø | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ø | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ø |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ø | Ø | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Методика виконання завдання

  - Одержимо мінімальну форму логічної функції відповідно до методики, наведеної в завданні 4.

  - Складемо функціональну схему, що реалізує отриману логічну функцію. Як приклад  використовуємо логічну функцію:

.

4.3 Аналізуючи отриману функцію і наявні в складі серії 155 логічні елементи, можна зробити висновок, що для реалізації схеми необхідні один чотиривходовий, два тривходові та два двовходові логічні елементи і чотири інвертори на кожну зі змінних.

Як логічні елементи зручно використовувати К155ЛА1, К155ЛА4, К155ЛА3, що реалізують функцію І-НІ, тому перетворимо функцію в систему  І-НІ.

Тому що функція задана в ДНФ, візьмемо подвійне заперечення і застосуємо правило де Моргана. Одержимо:

.		  			(а)

Для реалізації цієї функції виберемо:

а) один корпус мікросхеми К155ЛА3 (або один корпус мікросхеми К155ЛН1), елемент DD1, що дозволяє при об'єднаних входах кожного логічного елемента реалізовувати інверсію всіх чотирьох змінних;

б) один корпус мікросхеми К155ЛА4 (елемент DD2), що дозволяє реалізовувати дві тривходові функції І-НІ та на вільній мікросхемі, що залишилася – одну двовходову функцію І-НІ (об'єднавши два її входи);

в) один корпус мікросхеми К155ЛА1 (елемент DD3), що дозволяє реалізувати на одній своїй половині чотиривходову функцію І-НІ, а на другій - двовходову  функцію, що залишилася, І-НІ, об'єднавши попарно її входи.

4.4 Відповідно до  формули логічної функції й вибраних елементів DD1, DD2 і DD3 будуємо принципову схему (рис. 4), на якій жирною лінією показано спільну шину, номери вхідних сигналів якої позначають числами зліва, а вихідних – числами справа.

Наприклад, якщо сигнал  позначений індексом 3, то з рис. 4 видно, що він надходить на входи 2, 9 і 10 елементи DD2. Аналогічно позначають й інші сигнали, що істотно спрощує зображення і читання схем.

Рисунок  4 - Схема, що реалізована на елементах І-НІ з різною кількістю входів

4.5 Для реалізації функції F на двовходових елементах І-НІ (мікросхема К155ЛА3 - чотири двовходові елементи І-НІ в одному корпусі) перетворимо рівняння (а) до потрібного вигляду; скориставшись співвідношенням для елементів з обмеженим числом входів:

;			           (б)

;       (в)

;	 (г)

;		           (д)

Очевидно, що в нашому випадку необхідно перетворення (д), застосувавши яке, одержимо:

.

Схему, що реалізує цю функцію, наведено на рис. 5.

Рисунок 5 – Схема, що реалізована на двовходових елементах І-НІ

Завдання

Побудувати пристрій порівняння двох слів відповідно до варіанта за даними табл. 4

Список ЛІТЕРАТУРИ

- Горбачев Г.Н. Промышленная электроника: Учебник для ВУЗов / Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин / Под ред. В.А. Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.: ил.

- Лавриненко В.Ю. Справочник  по полупроводниковым приборам. – К.: Техника, 1980. – 356 c.

- Руденко В.С. Основы промышленной электроники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк – М.: Радио и связь, 1985. – 416 c.

- Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника. Ч.1 Электронные устройства информационной автоматики: Учебник / В.А. Скаржепа, А.Н. Луценко / Под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. – К.: Выща шк., Головное изд-во, 1989. – 431 с.

- Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: Справ. радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – Киев: Наук. думка, 1987. – 800 с.

- Усатенко С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 230 с.